附件一

扬州市第二人民医院医用设备采购项目公示表

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 数量 （台套） | 产地 | 培训及考察要求 | 采购方式 | 评标时间 | 备注 （使用科室等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 800测试/小时 (含ISE部分1200测试/小时），散射部分800测试/小时反应时间：吸光度测定项目：3～10 分钟，8档可选，每档间隔1分钟；反应温度:循环水浴恒温方式，37.0 ± 0.1℃； | 1 | 进口 | 线上 | 便利化采购 | 2021年9月2日10:00 | 检验科 |
| 2 | 实时荧光定量PCR | 样本容量：8/16×0.2ml离心管（5-100μl）,适应8联管及单管，反应灵敏度：10-1010Copies，四通道，热盖温度范围：30-110℃，开放式检测试剂（LAMP、RPA等方法学检测试剂均可适用），温控范围：30℃-100℃ | 1 | 国产 | 线上 |  |  | 检验科 |
| 3 | 生物安全柜 | 单人操作，工作区宽度≥900mm；：采用超高效过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级，可预约紫外灯消毒时间，有过滤器监测功能，过滤器堵塞或破损均有声光报警提示，具有国家药监总局颁发的注册证书； | 1 | 国产 | 线上 |  |  | 检验科 |
| 4 | PCR连续加样枪 | 提供10种移液功能和9个预置程序设计，包括前进、后退、稀释、连续移液、混匀、逐步分级等九个程序；可调节指靠调整角度可达120度，食指扣触式按钮设计，量程为：5-50ul ，30-300ul长效锂电池（1000mAH），可以重复4000 吸液、反复吸液的操作，1小时快速充电技术，可以充电同时连续使用； | 1 | 进口 | 线上 |  |  | 检验科 |
| 5 | 离心机 | 温度设置范围-20～40℃，最高转速4000r/min，最大相对离心力：3030×g时间控制1S～99min59S （LCD），压缩机组：进口高性能压缩机组，环保制冷剂（R404a），最大分离数100(4×25)根真空采血管（75mm） 84根真空采血管（100mm） | 1 | 国产 | 线上 |  |  | 检验科 |
| 6 | 血气分析仪 | 1、实际测量参数：pH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Glu、Lac、HCT 、总血红蛋白、氧饱和度、还原血红蛋白、碳氧血红蛋白、高铁血红蛋白、胆红素、氧合血红蛋白等。 2、计算参数: H+、BEecf 、cHCO3-、PAO2、Anion Gap、AaDO2，a/AO2等。 3、电极为长寿命免保养电极。 | 1 | 进口 | 线上 | 便利化采购 | 2021年9月2日10:00 | 检验科 |
| 7 | 中心监护系统 | 与病区使用监护仪相匹配，同时可以连接64台 | 5 | 国产 | 线上 |  |  |  |
| 8 | 肌电图诱发电位 | 通道数： 4通道，高切滤波：20Hz、30Hz、50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz分档控制；低切滤波：1Hz、10Hz、100Hz、200Hz、500Hz分档控制；共模抑制比：≥120dB； | 1 | 国产 | 线上 |  |  |  |
| 9 | 床边消毒机 | 1、具有深度消毒、能灭活病毒 (附法定检测报告)。 2、陶瓷定值发生器 1—8 档可调节，臭氧浓度可随气量调节。 3、双通道，双控制，双发生器，单向独立操作，两床位可单独或同时就地消毒。 4、 三段定值提示功能：定时提示，输气流量提示，停机提示。 5、 三段蜂鸣报警功能：异常温度报警（>70℃）,高压断路报警，其他故障报警。 | 7 | 国产 | 线上 |  |  | 病区 |

采购单位：扬州市第二人民医院              填表人：王育红     联系电话：89710291        填报日期：2021年8月31日